Przykład Nr 5:

Mamy następujące dane:

Obciążenie cykliczne (AC):

| I1: | 10 | A | ~ | t1: | 0,10 | min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2: | 50 | A | ~ | t2: | 10,00 | min |
| I3: | 20 | A | ~ | t3: | 12,00 | min |
| I4: | 15 | A | ~ | t4: | 5,00 | min |
| I5: | 36 | A | ~ | t5: | 3,00 | min |
| I6: | 14 | A | ~ | t6: | 2,00 | min |
| I7: | 1 | A | ~ | t7: | 5,00 | min |
| I8: | 5 | A | ~ | t8: | 45,00 | min |

Us =800V

I2t (tyrystor)=2.500A2s

# Zdolność zwarciowa  > 50kA

Cos φ=0,8

Totocz.=80oC

Przepływ powietrza = 5m/s

Przekrój przewodów = 200mm2

Częstotliwość = 5kHz

typ: G, wielkość 1 z możliwością montażu mikrowyłącznika MK

1. Wybrać prawidłowy bezpiecznik ?

______________________________________________________________________________________

ETI gives no warranty that all errors have been eliminated from this program and shall not be able for direct, indirect or consequential losses, damages, costs, expenses, claims or fees of any nature or kind arising out of its use.